建龙阿城钢铁有限公司环保超低排放改造项目——炼铁厂区域除尘治理工程项目

# 环保验收核查报告

# 建龙阿城钢铁有限公司

2024年4月

目    录

一、项目概况	2

二、项目建设情况	3

三、污染物排放情况	13

四、验收执行标准	13

五、监测质量保证及质量控制	14

六、验收监测情况	16

七、验收核查结论	19

附件1 专家意见	20

附件2 专家评审签到表	22

附件3 监测报告	23

附件4 项目立项	30

附件5 项目招投标单位签字	32

附件6 项目中标通知书	33

附件7 项目合同	34

附件8 发票台账	75

附件9 施工及竣工照片	76

# 项目概况

2019年4月，生态环境部等5部委联合发布了《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号），钢铁行业成为全国继火电行业全面实施超低排放后的第二个提出实施超低排放的行业，为钢铁行业向绿色高质量发展指明了方向。依据文件要求，“十四五”末，全国80%的钢铁产能要实现超低排放。在此背景下，建龙阿城钢铁有限公司(以下简称“建龙阿钢”)作为《黑龙江省钢铁行业高质量发展规划》战略部署中的钢铁产业园区核心企业，以超低排放改造为抓手推动企业绿色转型升级。

建龙阿城钢铁有限公司炼铁厂现有原料、球团、烧结、炼铁等生产单元。生产工艺装备主要包括：一座180㎡烧结机，一座1260m³高炉，二座10㎡竖炉以及原料配料系统。通过对原料、球团、烧结、炼铁生产单元，进行生产流程、除尘设备等方面的调研，特别充分考虑物料来料性质、含水率、是否易粉化等多重因素，对现有除尘系统进行升级改造。考虑原料种类较多，本次除尘系统改造将物料分类回收，将原有大除尘系统集中回收改造为物料分类回收、点对点回收，提升除尘灰品质和价值。本次项目内容包括：冷矿库物料转运及输出、冷矿库燃料上料破碎及转运、煤库物料转运及输出、焦库物料转运及输出、以及其他煤、焦物料上料转运、配料、成品及输出工序的环境除尘系统，各工序均按照超低排放有组织排放和无组织排放两部分进行升级。按照工艺环节产生的污染物的特性及超低排放技术指南，项目增加厂房及转运站内工艺设备产尘点的密封措施，使部分无组织排放转化为有组织排放，使厂房及转运站内达到“无可见烟尘”目标以及全部除尘系统粉尘有组织排放浓度＜10mg/m³。

# 二、项目建设情况

1、主要工艺

按照工艺环节产生的污染物的特性及超低排放技术指南对颗粒物有组织和无组织排放要求进行选择，优先选择投资及运营成本较低的工艺路线，分为增设扬尘抑制装置，抑制无组织排放扬尘；增设除尘系统，无组织排放转为有组织排放；有组织排放按物料性质、排放稳定性进行除尘工艺方案比选。

本次炼铁厂环境除尘超低排放升级项目综合对比分析了过滤式除尘技术（传统袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器、滤筒除尘、塑烧板除尘、电袋复合除尘）、电除尘技术（工频静电除尘器、软稳高频电源静电除尘、湿式电除尘）及湿法除尘的技术原理和技术优缺点，对原料、烧结、球团、高炉工序的粉尘特性进行深度分析后，确定本项目环境除尘系统选择过滤式高效滤筒除尘技术为最优的升级改造方案。并通过改变除尘系统结构，将传统集中式收尘改为分散式和点对点式收尘，分散式和点对点式收尘可降低除尘系统的管道阻力，从而降低系统电耗，更加能够将除尘灰进行分类回收，提高除尘灰自身价值和重复利用率。

- 主要工程内容

本次项目内容包括冷矿库物料转运及输出、冷矿库燃料上料破碎及转运、煤库物料转运及输出、焦库物料转运及输出、以及其他煤、焦物料上料转运、配料、成品及输出工序的环境除尘系统进行改造，并对原有烧结熔剂、烧结配料和竖炉成品除尘系统进行升级改造；另对高炉炉顶均压放散煤气进行管网回收，主要改造内容如下：

1）建设一套冷矿除尘系统（C1）；

2）建设一套四辊破碎机及LZ-1转运站除尘系统（C2）；

3）建设一套煤线除尘系统（C3）；

4）建设一套焦线除尘系统（C4）；

5）建设一套KZ-1转运站除尘系统（C5）；

6）建设一套GZ-2转运站除尘系统（C6）；

7）建设一套煤粉转运GZ-3除尘系统（C7）；

8）改造烧结配料除尘系统1套；

9）改造烧结熔剂除尘系统1套；

10）改造竖炉配料除尘系统2套；

11）竖炉成品除尘系统1套；

12）高炉炉顶均压煤气放散回收系统1套。

3、设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量（不含损耗） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一工段除尘系统 |
| 1 | 钢板 | δ=6mm Q235C | t | 2.036 |
| 2 | 钢板 | δ=12mm Q235C | t | 6.389 |
| 3 | 钢板 | δ=10mm Q235C | t | 4.929 |
| 4 | 钢板 | δ=8mm Q235C | t | 3.549 |
|  | 钢板 | δ=8mm Q235B | t | 15.414 |
|  | 钢板 | δ=10mm Q235B | t | 41.730 |
|  | 钢板 | δ=8mm Q235B | t | 10.702 |
|  | 钢板 | δ=10mm Q235B | t | 0.687 |
| 5 | 钢管 | φ273*4 Q235B | t | 1.157 |
| 6 | 钢管 | φ300*4 Q235B | t | 0.222 |
| 7 | 钢管 | φ325*4 Q235B | t | 0.859 |
| 8 | 钢管 | φ377*4 Q235B | t | 0.328 |
| 9 | 钢管 | φ426*4 Q235B | t | 0.060 |
| 10 | 钢管 | φ450*5 Q235B | t | 0.098 |
| 11 | 钢管 | φ530*5 Q235B | t | 1.177 |
| 12 | 钢管 | φ540*5 Q235B | t | 3.590 |
| 13 | 钢管 | φ800*8 Q235B | t | 0.362 |
| 17 | 管件 | 45°弯头 φ273 R=1D δ=4 | 个 | 9.00 |
| 18 | 管件 | 90°弯头 φ273 R=1D δ=4 | 个 | 15.00 |
| 19 | 管件 | 90°弯头 φ273 R=1D δ=4 | 个 | 15.00 |
| 20 | 管件 | 45°弯头 φ300*4 R=1D | 个 | 2.00 |
| 21 | 管件 | 90°弯头 φ300*4 R=1D | 个 | 5.00 |
| 22 | 管件 | 90°弯头 φ325 R=1D δ=4 | 个 | 15.00 |
| 23 | 管件 | 45°弯头 φ325 R=1D δ=4 | 个 | 5.00 |
| 24 | 管件 | 90°弯头 φ377 R=1D | 个 | 4.00 |
| 25 | 管件 | 90°弯头 φ377*4 R=1D | 个 | 1.00 |
| 26 | 管件 | 90°弯头 φ460*5 R=1D | 个 | 2.00 |
| 27 | 管件 | 45°弯头 φ530 R=1D δ=5 | 个 | 6.00 |
| 28 | 管件 | 53.3°弯头 φ540*5 R=1D | 个 | 1.00 |
| 29 | 管件 | 45°弯头 φ540*5 R=1D | 个 | 3.00 |
| 30 | 管件 | 90°弯头 φ800*8 R=1D | 个 | 5.00 |
| 34 | 管件 | 三通 φ426/φ325/φ273 L=0.89 | 个 | 2.00 |
| 35 | 管件 | 三通 φ426/φ377/φ273 L=0.9 | 个 | 2.00 |
| 36 | 管件 | 45°三通 φ450/φ377/φ300 | 个 | 1.00 |
| 37 | 管件 | 45°三通 φ540/φ450/φ300 | 个 | 1.00 |
| 38 | 管件 | 三通 φ530/φ530/φ273 L=0.99 | 个 | 2.00 |
| 39 | 管件 | 三通 φ530/φ426/φ325 L=1.28 | 个 | 2.00 |
| 40 | 管件 | 三通 φ530/φ530/φ530 L=1.28 | 个 | 3.00 |
| 41 | 管件 | 三通 φ530/φ426/φ273 L=0.66 | 个 | 2.00 |
| 42 | 管件 | 三通 φ800/φ530/φ530 L=1.25 | 个 | 2.00 |
| 45 | 型材 | 综合 | t | 4.00 |
| 46 | 滤筒除尘器 | L=223000m³/h H=1500pa | 台 | 1.00 |
| 47 | 插板阀 | 300*300 | 台 | 3.00 |
| 48 | 星型卸灰阀 | 300*300 | 台 | 3.00 |
| 49 | 离心式通风机 | Y4-73-No.18D | 台 | 1.00 |
| 50 | 手动调风阀 | DN250 | 个 | 8.00 |
| 51 | 手动调风阀 | DN300 | 个 | 12.00 |
| 52 | 电动蝶阀 | DN500 | 个 | 12.00 |
| 53 | 非金属伸缩节 | DN900 伸缩节=35mm | 个 | 1.00 |
| 54 | 柔性织物补偿器 | DN1800 | 个 | 3.00 |
| 55 | 法兰 | DN250 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 56 | 法兰 | DN300 配套螺栓及垫片 | 副 | 12.00 |
| 57 | 法兰 | DN500 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.000 |
| 58 | 法兰 | DN900 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.000 |
| 59 | 法兰 | DN1800 配套螺栓及垫片 | 副 | 1.00 |
| 60 | 储气罐 | 3m³ | 台 | 1.00 |
| 第三工段除尘系统 |
| 1 | 钢板 | δ=6mm Q235C | t | 1.241 |
| 2 | 钢板 | δ=12mm Q235C | t | 6.389 |
| 3 | 钢板 | δ=10mm Q235C | t | 4.929 |
| 4 | 钢板 | δ=8mm Q235C | t | 3.549 |
| 5 | 钢板 | δ=8mm Q235B | t | 14.650 |
| 6 | 钢板 | δ=10mm Q235B | t | 9.440 |
| 7 | 钢板 | δ=8mm Q235B | t | 3.850 |
| 8 | 钢板 | δ=10mm Q235B | t | 0.687 |
| 9 | 钢管 | φ273*4 Q235B | t | 0.469 |
| 10 | 钢管 | φ300*4 Q235B | t | 0.183 |
| 11 | 钢管 | φ325*4 Q235B | t | 0.588 |
| 12 | 钢管 | φ377*4 Q235B | t | 0.149 |
| 13 | 钢管 | φ450*5 Q235B | t | 0.098 |
| 14 | 钢管 | φ460*5 Q235B | t | 0.087 |
| 15 | 钢管 | φ530*5 Q235B | t | 1.274 |
| 16 | 钢管 | φ540*5 Q235B | t | 4.049 |
| 17 | 钢管 | φ800*8 Q235B | t | 0.032 |
| 18 | 管件 | 45°弯头 φ300*4 R=1D | 个 | 1.000 |
| 19 | 管件 | 90°弯头 φ300*4 R=1D | 个 | 5.000 |
| 20 | 管件 | 90°弯头 φ273*4 R=1D | 个 | 15.000 |
| 21 | 管件 | 45°弯头 φ325 R=1D δ=4 | 个 | 8.00 |
| 22 | 管件 | 90°弯头 φ325 R=1D δ=4 | 个 | 15.00 |
| 23 | 管件 | 90°弯头 φ377*4 R=1D | 个 | 1.00 |
| 24 | 管件 | 90°弯头 φ460*5 R=1D | 个 | 2.00 |
| 25 | 管件 | 45°弯头 φ540*5 R=1D | 个 | 1.00 |
| 26 | 管件 | 30°弯头 φ540*5 R=1D | 个 | 2.000 |
| 27 | 管件 | 45°弯头 φ530 R=560 δ=5 | 个 | 6.000 |
| 28 | 管件 | 90°弯头 φ530 R=377 δ=4 | 个 | 8.00 |
| 29 | 管件 | 90°弯头 φ800*8 R=1D | 个 | 5.00 |
| 30 | 管件 | 45°三通 φ377/φ273/φ273 | 个 | 2.000 |
| 31 | 管件 | 三通 φ426/φ325/φ273 L=0.89 | 个 | 2.000 |
| 32 | 管件 | 45°三通 φ450/φ377/φ300 | 个 | 1.00 |
| 33 | 管件 | 三通 φ530/φ530/φ530 L=1.28 | 个 | 6.00 |
| 34 | 管件 | 三通 φ530/φ426/φ325 L=0.99 | 个 | 6.00 |
| 35 | 管件 | 45°三通 φ530/φ377/φ377 | 个 | 2.00 |
| 36 | 管件 | 45°三通 φ540/φ450/φ300 | 个 | 1.00 |
| 37 | 管件 | 三通 φ800/φ530/φ530 L=1.25 | 个 | 2.00 |
| 38 | 管件 | 三通 φ530/φ426/φ325 L=0.99 | 个 | 6.00 |
| 39 | 型材 | 综合 | t | 4.00 |
| 40 | 滤筒除尘器 | L=123000m³/h H=1500pa | 台 | 1.00 |
| 41 | 插板阀 | 300*300 | 台 | 16.00 |
| 42 | 星型卸灰阀 | 300*300 | 台 | 16.00 |
| 43 | 离心式通风机 | Y4-73-No.22D | 台 | 1.00 |
| 44 | 手动调风阀 | DN250 | 个 | 36.00 |
| 45 | 手动调风阀 | DN300 | 个 | 36.00 |
| 46 | 电动蝶阀 | DN500 | 个 | 36.00 |
| 47 | 非金属伸缩节 | φ1100 伸缩节=35mm | 个 | 6.00 |
| 48 | 非金属伸缩节 | φ1520 伸缩节=35mm | 个 | 6.00 |
| 49 | 柔性织物补偿器 | DN1800 | 个 | 3.00 |
| 50 | 法兰 | DN1000 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 51 | 法兰 | DN400 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 52 | 法兰 | DN250 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 53 | 法兰 | DN300 配套螺栓及垫片 | 副 | 12.00 |
| 54 | 法兰 | DN500 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 55 | 法兰 | DN1000 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 56 | 法兰 | DN1500 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 57 | 法兰 | DN1800 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 58 | 储气罐 | 3m³ | 台 | 1.00 |
| 第三工段除尘系统 |
| 1 | 钢板 | δ=6mm Q235C | t | 0.761 |
| 2 | 钢板 | δ=10mm Q235C | t | 2.300 |
| 3 | 钢板 | δ=8mm Q235C | t | 2.200 |
|  | 钢板 | δ=10mm Q235B | t | 0.193 |
| 4 | 钢管 | φ273*4 Q235B | t | 1.701 |
| 5 | 钢管 | φ325*4 Q235B | t | 0.858 |
| 6 | 钢管 | φ377*4 Q235B | t | 0.328 |
| 7 | 钢管 | φ426*4 Q235B | t | 0.060 |
| 8 | 钢管 | φ530*5 Q235B | t | 0.902 |
| 9 | 钢管 | φ820*5 Q235B | t | 11.257 |
| 10 | 管件 | 90°弯头 φ273 R=273 δ=4mm | 个 | 15.00 |
| 11 | 管件 | 45°弯头 φ273 R=273 δ=4mm | 个 | 9.00 |
| 12 | 管件 | 90°弯头 φ325 R=325 δ=4mm | 个 | 15.00 |
| 13 | 管件 | 45°弯头 φ325 R=325 δ=4mm | 个 | 5.00 |
| 14 | 管件 | 90°弯头 φ377 R=377 δ=4mm | 个 | 2.00 |
| 15 | 管件 | 45°弯头 φ530 R=530 δ=5mm | 个 | 14.00 |
| 16 | 管件 | 90°弯头 φ800 R=800 δ=8mm | 个 | 9.00 |
| 17 | 管件 | 45°弯头 φ800 R=800 δ=8mm | 个 | 1.00 |
| 18 | 管件 | 三通 φ800/φ800/φ800 | 个 | 11.00 |
| 19 | 管件 | 三通 φ800/φ530/φ530 | 个 | 7.00 |
| 20 | 管件 | 三通 φ800/φ800/φ273 | 个 | 6.00 |
| 21 | 管件 | 三通 φ530/φ530/φ530 | 个 | 4.00 |
| 22 | 管件 | 三通 φ530/φ426/φ325 | 个 | 8.00 |
| 23 | 管件 | 三通 φ530/φ530/φ273 | 个 | 7.00 |
| 24 | 管件 | 三通 φ530/φ426/φ273 | 个 | 7.00 |
| 25 | 管件 | 三通 φ426/φ325/φ273 | 个 | 7.00 |
| 26 | 管件 | 三通 φ426/φ377/φ273 | 个 | 7.00 |
| 28 | 型材 | 综合 | t | 3.000 |
| 29 | 滤筒除尘器 | L=232000m³/h H=1500pa | 台 | 1.000 |
| 30 | 插板阀 | 300*300 | 台 | 8.00 |
| 31 | 星型卸灰阀 | 300*300 | 台 | 8.00 |
| 32 | 离心式通风机 | Y4-73-No.18D | 台 | 1.00 |
| 33 | 手动调风阀 | DN250 | 个 | 10.00 |
| 34 | 手动调风阀 | DN300 | 个 | 10.00 |
| 35 | 电动蝶阀 | DN500 | 个 | 10.00 |
| 36 | 电动蝶阀 | DN800 | 个 | 10.00 |
| 37 | 法兰 | DN250 配套螺栓及垫片 | 副 | 10.00 |
| 38 | 法兰 | DN300 配套螺栓及垫片 | 副 | 20.00 |
| 39 | 法兰 | DN500 配套螺栓及垫片 | 副 | 10.00 |
| 40 | 法兰 | DN800 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 41 | 非金属伸缩节 | φ800 伸缩节=35mm | 个 | 1.00 |
| 42 | 柔性织物补偿器 | DN1000 | 个 | 1.00 |
| 43 | 法兰 | DN1000 配套螺栓及垫片 | 副 | 4.00 |
| 44 | 储气罐 | 3m³ | 台 | 1.00 |
| 第四工段除尘系统 |
| 1 | 钢板 | δ=6mm Q235C | t | 1.241 |
| 2 | 钢板 | δ=12mm Q235C | t | 6.389 |
| 3 | 钢板 | δ=10mm Q235C | t | 4.929 |
| 4 | 钢板 | δ=8mm Q235C | t | 3.549 |
| 5 | 钢板 | δ=8mm Q235B | t | 14.650 |
| 6 | 钢板 | δ=10mm Q235B | t | 9.440 |
| 7 | 钢板 | δ=8mm Q235B | t | 3.850 |
| 8 | 钢板 | δ=10mm Q235B | t | 0.687 |
| 9 | 钢管 | φ273*4 Q235B | t | 0.469 |
| 10 | 钢管 | φ300*4 Q235B | t | 0.183 |
| 11 | 钢管 | φ325*4 Q235B | t | 0.588 |
| 12 | 钢管 | φ377*4 Q235B | t | 0.149 |
| 13 | 钢管 | φ450*5 Q235B | t | 0.098 |
| 14 | 钢管 | φ460*5 Q235B | t | 0.087 |
| 15 | 钢管 | φ530*5 Q235B | t | 1.274 |
| 16 | 钢管 | φ540*5 Q235B | t | 4.049 |
| 17 | 钢管 | φ800*8 Q235B | t | 0.032 |
| 18 | 管件 | 45°弯头 φ300*4 R=1D | 个 | 1.000 |
| 19 | 管件 | 90°弯头 φ300*4 R=1D | 个 | 5.000 |
| 20 | 管件 | 90°弯头 φ273*4 R=1D | 个 | 15.000 |
| 21 | 管件 | 45°弯头 φ325 R=1D δ=4 | 个 | 8.00 |
| 22 | 管件 | 90°弯头 φ325 R=1D δ=4 | 个 | 15.00 |
| 23 | 管件 | 90°弯头 φ377*4 R=1D | 个 | 1.00 |
| 24 | 管件 | 90°弯头 φ460*5 R=1D | 个 | 2.00 |
| 25 | 管件 | 45°弯头 φ540*5 R=1D | 个 | 1.00 |
| 26 | 管件 | 30°弯头 φ540*5 R=1D | 个 | 2.000 |
| 27 | 管件 | 45°弯头 φ530 R=560 δ=5 | 个 | 6.000 |
| 28 | 管件 | 90°弯头 φ530 R=377 δ=4 | 个 | 8.00 |
| 29 | 管件 | 90°弯头 φ800*8 R=1D | 个 | 5.00 |
| 30 | 管件 | 45°三通 φ377/φ273/φ273 | 个 | 2.000 |
| 31 | 管件 | 三通 φ426/φ325/φ273 L=0.89 | 个 | 2.000 |
| 32 | 管件 | 45°三通 φ450/φ377/φ300 | 个 | 1.00 |
| 33 | 管件 | 三通 φ530/φ530/φ530 L=1.28 | 个 | 6.00 |
| 34 | 管件 | 三通 φ530/φ426/φ325 L=0.99 | 个 | 6.00 |
| 35 | 管件 | 45°三通 φ530/φ377/φ377 | 个 | 2.00 |
| 36 | 管件 | 45°三通 φ540/φ450/φ300 | 个 | 1.00 |
| 37 | 管件 | 三通 φ800/φ530/φ530 L=1.25 | 个 | 2.00 |
| 38 | 管件 | 三通 φ530/φ426/φ325 L=0.99 | 个 | 6.00 |
| 39 | 型材 | 综合 | t | 4.00 |
| 40 | 滤筒除尘器 | L=323000m³/h H=1500pa | 台 | 1.00 |
| 41 | 插板阀 | 300*300 | 台 | 16.00 |
| 42 | 星型卸灰阀 | 300*300 | 台 | 16.00 |
| 43 | 离心式通风机 | Y4-73-No.22D | 台 | 1.00 |
| 44 | 手动调风阀 | DN250 | 个 | 36.00 |
| 45 | 手动调风阀 | DN300 | 个 | 36.00 |
| 46 | 电动蝶阀 | DN500 | 个 | 36.00 |
| 47 | 非金属伸缩节 | φ1100 伸缩节=35mm | 个 | 6.00 |
| 48 | 非金属伸缩节 | φ1520 伸缩节=35mm | 个 | 6.00 |
| 49 | 柔性织物补偿器 | DN1800 | 个 | 3.00 |
| 50 | 法兰 | DN1000 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 51 | 法兰 | DN400 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 52 | 法兰 | DN250 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 53 | 法兰 | DN300 配套螺栓及垫片 | 副 | 12.00 |
| 54 | 法兰 | DN500 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 55 | 法兰 | DN1000 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 56 | 法兰 | DN1500 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 57 | 法兰 | DN1800 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 58 | 储气罐 | 3m³ | 台 | 1.00 |
| 第五工段除尘系统 |
| 1 | 钢板 | δ=6mm Q235C | t | 0.451 |
| 2 | 钢板 | δ=12mm Q235C | t | 6.389 |
| 3 | 钢板 | δ=10mm Q235C | t | 4.929 |
| 4 | 钢板 | δ=8mm Q235C | t | 3.549 |
| 5 | 钢板 | δ=10mm Q235B | t | 5.331 |
| 6 | 钢板 | δ=10mm Q235B | t | 4.066 |
| 7 | 钢板 | δ=10mm Q235B | t | 0.835 |
| 8 | 钢管 | φ273*4 Q235B | t | 1.281 |
| 9 | 钢管 | φ300*4 Q235B | t | 0.351 |
| 10 | 钢管 | φ377*4 Q235B | t | 10.864 |
| 11 | 钢管 | φ400*4 Q235B | t | 0.077 |
| 12 | 钢管 | φ450*5 Q235B | t | 0.276 |
| 13 | 钢管 | φ460*5 Q235B | t | 0.023 |
| 14 | 钢管 | φ540*5 Q235B | t | 8.228 |
| 15 | 钢管 | φ600*5 Q235B | t | 0.282 |
| 16 | 钢管 | φ720*6 Q235B | t | 5.380 |
| 17 | 钢管 | φ850*8 Q235B | t | 0.405 |
| 20 | 管件 | 90°弯头 φ273*4 R=1D | 个 | 19.00 |
| 21 | 管件 | 30°弯头 φ273*4 R=1D | 个 | 1.00 |
| 22 | 管件 | 45°弯头 φ273*4 R=1D | 个 | 6.00 |
| 23 | 管件 | 45°弯头 φ300*4 R=1D | 个 | 1.00 |
| 24 | 管件 | 90°弯头 φ300*4 R=1D | 个 | 3.00 |
| 25 | 管件 | 90°弯头 φ377*4 R=1D | 个 | 11.00 |
| 26 | 管件 | 45°弯头 φ377*4 R=1D | 个 | 1.00 |
| 27 | 管件 | 45°弯头 φ400*4 R=1D | 个 | 1.00 |
| 28 | 管件 | 90°弯头 φ400*4 R=1D | 个 | 1.00 |
| 29 | 管件 | 90°弯头 φ460*5 R=1D | 个 | 2.00 |
| 30 | 管件 | 90°弯头 φ450*5 R=1D | 个 | 4.00 |
| 31 | 管件 | 90°弯头 φ540*5 R=1D | 个 | 4.00 |
| 32 | 管件 | 45°弯头 φ540*4 R=1D | 个 | 2.00 |
| 33 | 管件 | 90°弯头 φ600*6 R=1D | 个 | 1.00 |
| 30 | 管件 | 90°弯头 φ720*8 R=1D | 个 | 1.00 |
| 31 | 管件 | 45°弯头 φ750*8 R=1D | 个 | 1.00 |
| 36 | 管件 | 三通 φ450/φ450/φ450 L=1.15 | 个 | 1.00 |
| 37 | 管件 | 三通 φ450/φ377/φ273 L=0.98 | 个 | 2.00 |
| 38 | 管件 | 三通 φ540/φ450/φ300 L=0.96 | 个 | 1.00 |
| 39 | 管件 | 三通 φ560/φ377/φ273 L=0.62 | 个 | 1.00 |
| 40 | 管件 | 三通 φ600/φ530/φ273 L=0.62 | 个 | 1.00 |
| 41 | 管件 | 三通 φ720/φ400/φ400 L=1.16 | 个 | 1.00 |
| 42 | 管件 | 三通 φ540/φ460/φ273 L=0.97 | 个 | 1.00 |
| 45 | 管件 | 三通 φ750/φ540/φ540 L=0.95 | 个 | 1.00 |
| 46 | 管件 | 三通 φ540/φ460/φ273 L=0.97 | 个 | 2.00 |
| 47 | 管件 | 三通 φ460/φ377/φ273 L=0.62 | 个 | 2.00 |
| 49 | 管件 | 三通 φ720/φ600/φ377 L=0.85 | 个 | 1.00 |
| 50 | 管件 | 三通 φ377/φ273/φ273 L=0.57 | 个 | 1.000 |
| 51 | 管件 | 三通 φ530/φ377/φ377 L=1.02 | 个 | 1.00 |
| 52 | 管件 | 三通 φ600/φ530/φ273 L=1.02 | 个 | 1.00 |
| 53 | 管件 | 天圆地方 600*800/φ273 L=0.4 | 个 | 1 |
| 55 | 管件 | 天圆地方 600*800/φ300. L=0.4 | 个 | 1 |
| 58 | 型材 | 综合 | t | 4.00 |
| 59 | 滤筒除尘器 | L=180000m³/h H=1500pa | 台 | 1.00 |
| 60 | 插板阀 | 300*300 | 台 | 6.00 |
| 61 | 星型卸灰阀 | 300*300 | 台 | 6.00 |
| 62 | 离心式通风机 | Y4-73-No.15D | 台 | 1.00 |
| 63 | 手动调风阀 | DN250 | 个 | 6.00 |
| 64 | 手动调风阀 | DN350 | 个 | 6.00 |
| 65 | 电动蝶阀 | DN350 | 个 | 6.00 |
| 66 | 电动蝶阀 | DN400 | 个 | 9.00 |
| 67 | 电动蝶阀 | DN800 | 个 | 6.00 |
| 68 | 电动蝶阀 | DN1000 | 个 | 2.00 |
| 69 | 法兰 | DN250 配套螺栓及垫片 | 副 | 4.00 |
| 70 | 法兰 | DN350 配套螺栓及垫片 | 副 | 8.00 |
| 71 | 法兰 | DN400 配套螺栓及垫片 | 副 | 9.00 |
| 72 | 法兰 | DN800 配套螺栓及垫片 | 副 | 4.00 |
| 73 | 法兰 | DN1000 配套螺栓及垫片 | 副 | 4.00 |
| 74 | 柔性织物补偿器 | DN1800 | 个 | 3.00 |
| 75 | 法兰 | DN1800 配套螺栓及垫片 | 副 | 6.00 |
| 76 | 储气罐 | 3m³ | 台 | 1.00 |

自动化设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量（不含损耗） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力变送器 | A：-6000～0Pa ；C：4～20mA/24V.DC；E:1/2NPT；介质：烟气；带LCD表头； | 套 | 8.00 |
| 2 | 阻移料位计 | 法兰安装DN80，带保护罩、含配对法兰；安装在灰斗侧面；插入600mm长；介质：除尘灰；电源AC220V | 台 | 8.00 |
| 3 | 热电阻 | A：0～50℃;Pt100；LXl=170X20mm；固定螺纹：M27X2；保护套管：1Cr18Ni9Ti,Φ16;含底座;介质：工业水 | 个 | 2.00 |
| 4 | 仪表保温箱 | 电伴热 220VAC；600x500x400mm；玻璃钢材质；室外安装 | 台 | 8.00 |
| 5 | 脉冲阀端子接线箱 | 400*300*200 | 台 | 1.00 |
| 6 | 脉冲阀端子接线箱 | 500*300*200 | 台 | 1.00 |
| 7 | 电磁流量计 | A：0～5m3/h；C：4～20mA;220V.AC；F：D38x2.5；G：0~1.0MPa，0~50℃测量介质：工业水;管道材质：焊接钢管;配工艺法兰(带垫片、螺栓螺等附件，PN1.6MPa）：带瞬时、累计功能 | 套 | 1.00 |
| 8 | PLC柜 | 2200*800*800 | 台 | 1.00 |
| 9 | UPS柜 | 2200（高）X800（宽）X800（深）mm;220VAC/220VAC 6KVA 在线时长1小时 | 台 | 1.00 |
| 10 | 槽钢 | 10# | kg | 64.000 |
| 11 | 阻燃控制电缆 | ZRC-KVVP 15*1.5mm2 | m | 500.00 |
| 12 | 阻燃控制电缆 | ZRC-KVVP 2*1.5mm2 | m | 3800.00 |
| 13 | 阻燃控制电缆 | ZRC-KVVP 3*1.5mm2 | m | 1300.00 |
| 14 | 阻燃控制电缆 | ZRC-KVV 2*2.5mm2 | m | 800.00 |
| 15 | 电力电缆 | YJV-0.6/1 3*6 | m | 10.00 |
| 16 | 以太网线 | 屏蔽6类 | m | 100.00 |
| 17 | 紫铜管 | φ10*1 | m | 10.00 |
| 18 | 焊接钢管 | DN15 | t | 0.077 |
| 19 | 镀锌钢管 | DN20 | t | 0.626 |
| 20 | 镀锌钢管 | DN32 | t | 0.174 |
| 21 | 金属软管 | L=700 DN20 | m | 60.00 |
| 22 | 金属软管 | L=700 DN32 | m | 10.00 |
| 23 | 镀锌槽式直通桥架 | 300*100 配套盖板等 | m | 100.00 |
| 24 | 角钢 | 50*5 | kg | 150.80 |
| 25 | 槽钢 | 10# | kg | 500.00 |
| 26 | 内螺纹球阀 | Q11F-16C PN1.6 DN15 | 个 | 28.00 |
| 27 | 电伴热 | ZKWD | m | 100.00 |
| 28 | 压力变送器 | A：-6000～0Pa ；C：4～20mA/24V.DC；E:1/2NPT；介质：烟气；带LCD表头； | 套 | 16.00 |
| 29 | 阻移料位计 | 法兰安装DN80，带保护罩、含配对法兰；安装在灰斗侧面；插入600mm长；介质：除尘灰；电源AC220V | 台 | 12.00 |
| 30 | 热电阻 | A：0～50℃;Pt100；LXl=170X20mm；固定螺纹：M27X2；保护套管：1Cr18Ni9Ti,Φ16;含底座;介质：工业水 | 个 | 4.00 |
| 31 | 仪表保温箱 | 电伴热 220VAC；600x500x400mm；玻璃钢材质；室外安装 | 台 | 16.00 |
| 32 | 脉冲阀端子接线箱 | 500*300*200 | 台 | 2.00 |
| 33 | 电磁流量计 | A：0～5m3/h；C：4～20mA;220V.AC；F：D38x2.5；G：0~1.0MPa，0~50℃测量介质：工业水;管道材质：焊接钢管;配工艺法兰(带垫片、螺栓螺等附件，PN1.6MPa）：带瞬时、累计功能 | 套 | 2.00 |
| 34 | 阻燃控制电缆 | ZRC-KVVP 16*1.5mm2 | m | 500.00 |
| 35 | 阻燃控制电缆 | ZRC-KVVP 3*1.5mm2 | m | 2170.00 |
| 36 | 阻燃控制电缆 | ZRC-KVVP 2*1.5mm2 | m | 6750.00 |
| 37 | 阻燃控制电缆 | ZRC-KVV 2*2.5mm2 | m | 2230.00 |
| 38 | 电力电缆 | YJV-0.6/1 3*6 | m | 16.00 |
| 39 | 以太网线 | 屏蔽6类 | m | 300.00 |
| 40 | 紫铜管 | φ10*1 | m | 20.00 |
| 41 | 焊接钢管 | DN15 | t | 0.217 |
| 42 | 镀锌钢管 | DN20 | t | 1.026 |
| 43 | 镀锌钢管 | DN32 | t | 0.261 |
| 44 | 金属软管 | L=700 DN20 | m | 590.00 |
| 45 | 金属软管 | L=700 DN32 | m | 75.00 |
| 46 | 镀锌槽式直通桥架 | 300*100 配套盖板等 | m | 450.00 |
| 47 | 角钢 | 50*5 | kg | 377.00 |
| 48 | 槽钢 | 10# | kg | 1000.00 |
| 49 | 内螺纹球阀 | Q11F-16C PN1.6 DN15 | 个 | 50.00 |
| 50 | 电伴热 | ZKWD | m | 200.00 |

# 三、污染物排放情况

原料上料系统主要采用干雾抑尘及封闭厂房和皮带通廊方式减少污染物排放；烧结和竖炉区域上料系统原有三套除尘系统，污染物执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》 （GB 28662-2012），具体标准如下：

| 工序排放口 | 污染物名称 | 标准限值 （mg/Nm³） | 工况风量 （m³/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧结配料 | 颗粒物 | 30 | 200000 |
| 烧结熔剂 | 颗粒物 | 30 | 180000 |
| 竖炉成品 | 颗粒物 | 30 | 176000 |

# 四、验收执行标准

建龙阿城钢铁有限公司环保超低排放改造项目——炼铁厂区域除尘治理工程项目环保指标依据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》环大气[2019]35号附件2中各工序污染物排放限值，具体标准如下：

| 序号 | 工序排放口 | 污染物名称 | 标准限值（mg/Nm³） | 工况额定风量 （m³/h） | 排气筒信息（高度m/直径m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1原料除尘 | 颗粒物 | 10 | 41998 | 15/1 |
| 2 | C2原料除尘 | 颗粒物 | 10 | 137586 | 20/2 |
| 3 | 烧结配料除尘 | 颗粒物 | 10 | 200000 | 25/3.4 |
| 4 | 竖炉成品 | 颗粒物 | 10 | 165000 | 30/2.2 |
| 5 | C3原料除尘 | 颗粒物 | 10 | 137586 | 20/2 |
| 6 | C4原料除尘 | 颗粒物 | 10 | 137586 | 20/2 |
| 7 | 烧结熔剂除尘 | 颗粒物 | 10 | 83088 | 25/1.5 |
| 8 | C5原料除尘 | 颗粒物 | 10 | 6000 | / |
| 9 | C6原料除尘 | 颗粒物 | 10 | 6000 | / |
| 10 | C7原料除尘 | 颗粒物 | 10 | 4000 | / |
| 11 | 竖炉除尘灰配料除尘 | 颗粒物 | 10 | 10286-20572 | 排入厂房内 |
| 12 | 竖炉膨润土配料除尘 | 颗粒物 | 10 | 10286-20572 | 排入厂房内 |

# 五、监测质量保证及质量控制

1、监测分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 |

2、监测检测分析仪器

| 项目名称 | 仪器名称/型号 | 计量检定 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 大流量烟尘（气）测试仪/YQ3000-D | 已校准 |
|  | 电子精密天平/FA1205A | 已检定 |

3、气体监测检测分析过程中的质量保证和质量控制

质量控制依据《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/373-2007）执行，具体如下：

①监测人员

根据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）规定，所有从事监测活动的人员应具备与其承担工作相适应的能力，接受相应的教育和培训，并按照环境管理要求持证上岗。本项目参加检测采样及分析测试技术人员均持证上岗。

②监测仪器与设备

国家强制检定的仪器与设备，依法送检，并在检定合格有效期内使用；属于非强制检定的仪器与设备应按照相关校准规程自行校准或核查，每年应对仪器与设备检定及校准情况进行核查，仪器与设备年度核查方法符合相关标准或检验规程的要求。制订仪器与设备年度核查计划，并按计划执行，保证在用仪器与设备运行正常。制定仪器与设备管理程序和操作规程，并规范操作执行。

③工况核查

核定风量，在采样同时记录鼓风机和引风机的风压、风量等信息。初步核算实测风量与风机额定风量的合理性。

④样品采集

颗粒物的采样原则上采用等速采样方法。现场监测的流量、断面、压力等数据应与生产设备的实际情况进行核实。当监测断面不规范时可根据断面实际情况按照布点要求适当增加监测点位数量。采样过程跟踪率要求达到1.0±0.1，否则应重新采样。采用固定流量采样时，应随时检查流量，发现偏离应及时调整。采样后应重复测定废气流速，当采样前后流速变化大于+20%时，应重新采样。

⑤标准样品和化学试剂

监测过程中使用的环境标准样品和化学试剂应是正规厂家生产的合格产品。

# 六、验收监测情况

1、现场监测内容

| 监测位置 | 监测污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 各除尘排放口 | 颗粒物 | 连续监测1天，每天三次 |

各除尘系统监测分布图

2、验收监测期间生产工况及气象情况

黑龙江绿宸环境监测有限公司于2024年4月11日—4月17日对炼铁厂区域除尘改造项目进行了现场监测。现场监测期间各生产设施系统均正常生产，生产负荷>95%，各除尘系统同步运行。监测期间气象情况如下：

| 监测日期 | 天气 | 风向 | 风速 （m/s） | 气温 (℃） | 气压 （kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月11日 | 多云 | 南风 | 5.8 | 13～18 | 99.6 |
| 4月12日 | 阴转多云 | 西南风 | 6.9 | 19～24 | 99.7 |
| 4月13日 | 阴转晴 | 西南风 | 5.6 | 16～23 | 99.7 |
| 4月14日 | 多云 | 南风 | 6.2 | 21～25 | 99.8 |
| 4月15日 | 小雨 | 西南风 | 4.5 | 19～23 | 99.4 |
| 4月16日 | 阴转晴 | 西北风 | 3.8 | 8～13 | 99.7 |
| 4月17日 | 晴转多云 | 南风 | 3.2 | 17～21 | 99.9 |

- 验收监测结果

| 序号 | 排放口名称 | 标杆流量（Nm³/h） | 排放浓度（mg/m³） | 排放速率（kg/h） | 验收排放浓度标准限值(mg/Nm³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 1 | C1原料除尘 | 35391 | 35173 | 35066 | 4.9 | 4.3 | 3.5 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 10 |
| 2 | C2原料除尘 | 108478 | 111868 | 110724 | 4.9 | 3.0 | 3.7 | 0.53 | 0.34 | 0.41 | 10 |
| 3 | 烧结配料除尘 | 153875 | 156711 | 150982 | 8.0 | 4.2 | 4.1 | 1.23 | 0.66 | 0.62 | 10 |
| 4 | 竖炉成品除尘 | 119773 | 118937 | 115691 | 6.0 | 6.6 | 5.0 | 0.72 | 0.78 | 0.58 | 10 |
| 5 | C3原料除尘 | 110771 | 111882 | 110882 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 10 |
| 6 | C4原料除尘 | 111367 | 112531 | 110361 | 4.2 | 5.2 | 4.0 | 0.47 | 0.59 | 0.44 | 10 |
| 7 | 烧结熔剂除尘 | 62414 | 63017 | 62316 | 6.8 | 5.9 | 7.9 | 0.42 | 0.37 | 0.49 | 10 |
| 8 | C5原料除尘 | 4915 | 5076 | 5031 | 4.4 | 3.0 | 3.5 | 0.022 | 0.015 | 0.018 | 10 |
| 9 | C6原料除尘 | 5247 | 5196 | 5343 | 6.5 | 5.1 | 5.7 | 0.034 | 0.026 | 0.03 | 10 |
| 10 | C7原料除尘 | 3639 | 3606 | 3560 | 5.2 | 8.0 | 6.3 | 0.019 | 0.029 | 0.022 | 10 |
| 11 | 竖炉膨润土配料除尘 | 15595 | 15672 | 15633 | 7.5 | 8.4 | 5.5 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 10 |
| 12 | 竖炉除尘灰配料除尘 | 15478 | 15623 | 15548 | 3.9 | 7.1 | 5.8 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 10 |

# 详见附件监测报告

# 七、验收核查结论

本项目在现有炼铁区域的原料、烧结和竖炉工序物料接收、储存、转运系统原有设施基础之上，充分考虑物料特性等因素，以及对生产现场生产节奏和施工路由等因素统筹考量，对现有除尘系统进行升级改造。原料区域将无组织排放改造为有组织排放，烧结和竖炉配料区域对现有除尘系统进行了除尘管道改造和除尘本体升级改造。该项目投运后，污染物排放符合《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）附件2中烧结工序烧结机头排放口的钢铁企业超低排放标准限值要求。高炉炉顶均压放散煤气全回收工程项目将原本放散高炉煤气进行回收并进入高炉煤气官网，从源头减少高炉煤气中污染物排放。建龙阿城钢铁有限公司超低排放改造项目—炼铁厂区域除尘治理工程项目符合超低排放环保要求。

# 附件1 专家意见

# 附件2 专家评审签到表

# 附件3监测报告

# 附件4项目立项

# 附件5 项目招投标单位签字

# 附件6 项目中标通知书

# 附件7 项目合同

# 附件8 发票台账

注：截至2024年3月31日付款情况

| 序号 | 发票编号 | 乙方开票单位 | 开票名称类别 | 开票名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 | 发票金额合计 | 发票日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23312000000096486571 | 上海激光电源设备有限责任公司 | 变频器整流器 | 高频恒流高压直流电源 | 套 | 8 | 61615.04425 | 492920.35 | 13% | 64079.65 | 557000 | 2023年10月10日 |
| 2 | 08491005 | 北京中冶蓝天科技有限公司 | 污染防治设备 | 炼铁厂高炉炉顶均压放散煤气全回收成套设备 | 套 | 0.3 | 1681415.9292 | 504424.78 | 13% | 65575.22 | 570000 | 2024年1月2日 |
| 3 | 08867361 | 北京中冶蓝天科技有限公司 | 污染防治设备 | 炼铁厂高炉炉顶均压放散煤气全回收成套设备 | 套 | 0.3 | 1681415.9292 | 504424.78 | 13% | 65575.22 | 570000 | 2024年1月2日 |
| 4 | 52854840 | 无锡市孚泰电力环保设备有限公司 | 污染防治设备 | 输灰系统 | 套 | 1 | 404867.2566 | 404867.26 | 13% | 52632.74 | 783070 | 2023年11月6日 |
|  |  |  | 配电控制设备 | 电控及仪表 | 套 | 1 | 288115.0443 | 288115.04 | 13% | 37454.96 |  |  |
| 6 | 52854841 | 无锡市孚泰电力环保设备有限公司 | 污染防治设备 | 仓顶设备 | 套 | 1 | 51150.44248 | 51150.44 | 13% | 6649.56 | 362250 | 2023年11月7日 |
|  |  |  | 污染防治设备 | 管道及弯头 | 套 | 1 | 269424.77876 | 269424.78 | 13% | 35025.22 |  |  |
| 8 | 52854842 | 无锡市孚泰电力环保设备有限公司 | 建筑服务 | 工程设备安装费 | 套 | 1 | 472183.48624 | 472183.49 | 9% | 42496.51 | 514680 | 2023年11月7日 |
| 9 | 24132000000004215869 | 邯郸市鼎正重型机械有限公司 | 污染防治设备 | 原料除尘工程设备 | 套 | 0.92 | 9588570.79646 | 8821485.13 | 13% | 1146793.07 | 9968278.2 | 2024年1月11日 |
| 10 | 04907887 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 建筑服务 | 工程款 |  |  |  | 615357.80 | 9% | 55382.20 | 670740 | 2023年12月1日 |
| 11 | 24232000000005739779 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 建筑服务 | 工程服务 |  |  |  | 339449.54 | 9% | 30550.46 | 370000 | 2024年2月22日 |
| 12 | 01522760 | 辽宁冶金设计研究院有限公司 | 现代服务 | 设计费 | 项 | 1 | 94339. 6226415 | 94339.62 | 6% | 5660.38 | 100000 | 2023年8月17日 |
| 13 | 23212000000025362316 | 辽宁冶金设计研究院有限公司 | 现代服务 | 设计费 | 项 | 1 | 94339.62264 | 94339.62 | 6% | 5660.38 | 100000 | 2023年12月6日 |
| 合计 | 14566018.2 |  |

# 附件9 施工及竣工照片

| C1冷矿除尘系统 | C2四辊破碎除尘系统 |
| --- | --- |
| C3焦线除尘系统 | C4煤除尘系统 |
| C5转运站除尘系统 | C6转运站除尘系统 |
| C7转运站除尘系统 | 烧结配料除尘系统 |
| 竖炉膨润土除尘系统 | 竖炉除尘灰配料除尘系统 |
| 烧结熔剂除尘系统 | 竖炉成品除尘系统 |